# Deney No : 2. Hafta (4-5 Ekim 2007)

# DİRENÇ OKUMA VE DİRENÇLERİN BAĞLANMASI

# DENEYİN AMACI : Direnç, potansiyel fark ve akımın ölçülmesi

# TEORİK BİLGİ:

# DİRENÇLER

Dirençler  elektriksel devrelerde gerilim düşürücü ve akım düşürücü olarak görev yapan pasif devre elamanlarıdır. Bir noktadan geçen akımı veya bir noktadaki gerilimi istediğimiz seviyeye düşürmek için dirençleri kullanırız. Fazla olan enerji direnç tarafından ısı enerjisine çevrilerek harcanır. Bir devrede kullanılacak bir direncin değeri hesaplanırken OHM kanunu denilen genel bir kanundan faydalanırız. Buna göre bir direncin değeri o direnç üzerindeki gerilim düşümüne gene o direnç üzerinden geçen akıma bölünmesi ile bulunur. Yani ;

V = I.R ’ dır.

Yukarıda direncin, üzerine topladığı enerjiyi ısıya çevirdiğinden bahsetmiştik. İşte bir devrede kullanacağımız bir direnci hesaplamamız gereken ikinci önemli özelliği  gücüdür. Direncin direnç değeri kadar gücü de önemlidir. Yani direnç üzerindi topladığı enerjiyi ısıya çevirerek etrafa yayabilecek güçte olmalıdır. Aksi takdirde, yani direnç üzerendeki enerjinin tamamını ısıya dönüştürerek etrafa yayamazsa, üzerindeki ısı artar ve sonuçta direnç değerinde değişme olabilir ve hatta direnç yanabilir.

Peki bir direncin gücünü nasıl bulacağız? Direncin üzerinden geçen akım ile o direnç üzerindeki gerilim çarpımı o direncin olması gereken minimum gücü verir. Mesela; üzerinden geçen akım 500mA olan bir direncin iki ucu arasındaki gerilim düşmüş 3V olsun. Bu direncin sağlıklı bir şekilde görev yapabilmesi için gereken minimum gücü P (watt) şu formül ile bulunur;

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

- Çeşitli değerlerde dirençler

- Avometre (voltmetre, ampermetre, ohmmetre)

DENEYİN YAPILIŞI:

  - Farklı renk kodlarına ait dirençlerin değerlerini renk kodlarına göre hesaplayınız.

  - Avometre yardımıyla direnç değerlerini okuyup hesapladığınız değerlerle karşılaştırınız.

  - İki direnci seri bağlayınız. Güç kaynağını iki volta ayarlayınız. Devreden geçen akımı ölçünüz.

  - Ölçülen akım ve voltaj değerlerinden yararlanarak devredeki eşdeğer direnci hesaplayınız. Daha sonra renk kodlarından faydalanarak dirençlerin değerlerini okuyunuz, devredeki eşdeğer direnci hesaplayınız, ölçüm ve hesaplamalar sonucunda bulduğunuz değerle karşılaştırınız.

  - İki dirençle paralel bir devre kurunuz. Güç kaynağını iki volta ayarlayınız. Devreden geçen akımı ölçünüz.

  - Dördüncü basamakta seri devre için yapılan işlemleri bu devre için de tekrarlayınız.

Deneyin Sonucu:

- Sınıfa dağıttığımız dirençlerin birinin üzerinde direnç değeri rakamla yazılmıştı. Diğerini de renk kodlarından faydalanarak hesapladık.

- Daha sonra dirençleri avometre ile okuduk ve direncin tolerans sınırları içinde bir değerle karşılaştık.

- İki direnci seri bağladık. Güç kaynağını 2 volta ayarladık.Bu değeri voltmetre yardımıyla kontrol ettik ve aslında 3.5 voltluk bir değerle karşılaştık. Devreden geçen akımı ölçtük.

- Ölçtüğümüz akım ve devredeki gerilimden faydalanarak devredeki eşdeğer direnci hesapladık. Daha sonra dirençlerin üzerindeki renk kodlarından faydalanarak önce ayrı ayrı dirençlerin değerlerini okuduk. Daha sonra eşdeğer direnci bulduk ve hesapladığımız değerle karşılaştırdık.

- Bu aşamada iki direnci birbirine paralel bağladık. Yine devreden 3.5 voltluk bir gerilim geçirdik ve devreden geçen akımı ölçtük.

- Ölçtüğümüz akım ve devredeki gerilimden faydalanarak devredeki eşdeğer direnci ohm kanunundan hesapladık. Sonra dirençlerin üzerindeki renk kodlarından direnç değerlerini hesapladık. Devrenin eşdeğer direncini bulduk ve hesapladığımız dirençle karşılaştırdık.

YORUM:

Her şeyden önce bu deneyle ilköğretimden bu yana duyduğumuz dirençleri görmüş olduk. Dirençlerin seri ve paralel bağlanması konusunda çalışmalar yaptık. Yaptığımız ölçümler ve hesaplamaların birbiriyle uyuştuğunu gördük. Elimizdeki aletleri kullanarak ileride öğrencilere konuyu anlatırken bu tür etkinliklerle öğrencilere verilen bilgilerin somutlaşmasını ve kalıcılığını sağlayabiliriz.

Deneyi yaparken bir aksilik çıkmaması için, direnç değerlerinin, ampermetreden okunabilecek bir akım değeri çıkması için önceden ayarlanması gerekiyor.

KAYNAKLAR:

# Comments

Kapak sayfası yok. Deney defterinin başında da bir kapak sayfası olması lazım. Örnek olarak deney inceleme raporu 2’ye bakınız.

Tüm başlıkların aynı renk olması daha iyi. Bir kırmızı, bir mavi, bir siyah olmamalı. Rapor bilgisayarda verilecekse gözü yormayacak bir renk seçilmeli, rapor defterinde ise daha belirgin bir renk kırmızı gibi seçilebilir.

Herhangi bir karakterden sonra noktalama işareti geliyorsa aralarında boşluk olmamalı.

Ara başlıklar deneyin başlığından bile büyük olmuş. Daha küçük puntolu olmalı.

Her satırdan aynı oranda-mesafede içeri girilmeli. Çeşitli defa boşluk tuşuna basıp farklı arlıklar verme hatasına düşme yerine her paragrafın başında sekme(tab) tuşuna basmak yeterli olacaktır.

Bu dönem teorik bilgi istemiyoruz. Buna harcayacağınız enerjinizi deneyin yapılışı, sonuçlar ve yorum kısmını daha detaylı ve özenli hazırlamak için harcayınız.

Deneyde bu kadar az araç kullanılmış olmamalı. A4 kağıdı, cetvel, silgi, bant vb. en ufacık önemli, önemsiz  bütün malzemeler buraya yazılmalı.

Kaç ohm luk? Kaçar tane?

Bizim laboratuarda avometre yok. Multimetre mi kullanıldır? Voltmetre, ampermetre, ohmmetre? Hangisi? hangileri

Bu kısım detaylı olmalı. Tüm deney bütün detayları ile

Tüm aynı düzey başlıklar  aynı biçimde olmalı

Noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılmalı.

Ölçülen değerler verilmemiş. Bu başlık altında tüm bulgular ve sonuçlar detaylı olarak verilmeli. Gerekirse tablo olarak verilmeli. Resim, figür eklenmeli.

Bu kısım çok daha detaylı olmalı

Hangi sonuçlar uydu hangileri uymadı? Tüm sonuçlar teker teker yorumlanmalı? Böyle mi bekliyorduk? Mantıklı mı değil mi? Amaç ve kazanımlarla uyuşuyor mu?

Gerekiyor ama yapılıp yapılmadığı söylenmemiş. Ayarlama yapıldı. Sadece bu kadar mı? Tüm karşılaşılan malzeme, deney seti, deney içeriği, eğitim, öğretim vb. her şey hakkında yorum yapılabilir.

Başlık var ama kaynaklar verilmemiş.